# Двигатель

# 8436.10

# Техническое описание и инструкция по эксплуатации

# 8436.3902150 ИЭ

# Дополнение к техническому описанию и

инструкции по эксплуатации двигателей

8481.10, 8482.10

# Тутаев 2008 г.

# Двигатель 8436.10 предназначен для установки на изделия ОАО “Уральский компрессорный завод”.

# Конструктивные особенности двигателя 8436.10

1) Поршень 847.1004015, имеющий дополнительную маркировку “847” (использование других поршней не допускается).

2) Масляный фильтр с тканевыми фильтрующими элементами 840.1012039-14.

3) Топливный насос высокого давления 171.1111005-50.

4) Муфта опережения впрыска топлива 842.1121010-30.

5) Форсунки 182.1112010-10.

6) Установлена заслонка аварийного останова 8431.1030230.

На двигателе 8436.10 промежуточное охлаждение наддувочного воздуха происходит в воздухо - воздушном охладителе. Охладитель наддувочного воздуха (ОНВ) и радиатор системы охлаждения соединены в единый блок радиаторов 843.1000-10, который предназначен для совместной работы с двигателем. Блок радиаторов устанавливается при монтаже двигателя на изделие и в комплект поставки не входит.

Производитель блока радиаторов – НПО „ТАСПО“:

220 029 Республика Беларусь, Минск, ул. Варвашени, 15

тел. (1037517) 232-22-86, 232-34-82, 232-35-21.

На двигателе установлены следующие оригинальные детали системы питания двигателя воздухом:

- патрубок турбокомпрессора 8431.1115120;

- патрубок соединительный 8431.1115030;

- кронштейн 8431.1115182.

На двигателе не устанавливаются водо-воздушный охладитель наддувочного воздуха, крыльчатка и гидромуфта привода вентилятора.

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические данные

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | кВт (л.с.) | 331 (450) |
| Номинальная частота вращения | мин-1 | 1500 |
| Частота вращения, соответствующая началу перехода внешней регуляторной характеристики во внешнюю скоростную | мин-1 | +75 1500 +40 |
| Максимальный крутящий момент, не менее | Н(м (кгс(м) | 2352 (240) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | мин-1 | 1250-1350 |
| Частота вращения холостого хода, не более - максимальная - минимальная | мин-1 | 1655 650 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности (по скоростной характеристике) | г/кВт(ч (г/л.с.ч) | 198,5 (146) |
| Часовой расход топлива при номинальной мощности, не более | кг/ч | 67 |
| Давление масла в прогретом двигателе: - при номинальной частоте вращения - при минимальной частоте вращения | кПа (кгс/см2) | 315-440 (4,0-5,5) не менее 98 (1,0) |
| Заправочные емкости: - система смазки двигателя - система охлаждения двигателя (без заправочного объема радиатора) | л | 33 32 |
| Масса незаправленного двигателя в комплектности поставки | кг | 1515 |
| Относительный расход масла на угар в % от расхода топлива, не более | % | 0,2 |

# Пломбировка двигателя

Для двигателей предусмотрено опломбирование топливного насоса высокого давления (ТНВД), масляного картера (поддона), крышек головок цилиндров, передней крышки водомасляного радиатора и крышки охладителя наддувочного воздуха.

В н и м а н и е !  Пломбировка крышек головок цилиндров, водомасляного радиатора и охладителя наддувочного воздуха является транспортной, пломбы подлежат удалению при проведении операций технического обслуживания.

Нарушение пломбировки ТНВД и масляного картера в гарантийный период не допускается.

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя 8436.10 проводить в соответствии с указаниями инструкции на двигатели 8481.10, 8482.10 с ниже приведенными изменениями.

Привод агрегатов

Общие сведения об изделии и основные параметры

Привод агрегатов 8436.1601400 предназначен для передачи крутящего момента от двигателя к агрегатам, установленным на шасси специализированных транспортных средств.

Передаточное число - 1,0.

Управление гидравлическое.

Направление вращения выходного фланца совпадает с направлением вращения двигателя.

Устройство и принцип работы

Устройство привода агрегатов показано на рисунке 1.

Привод агрегатов состоит из картера сцепления с установленной на нем проставкой. К проставке крепятся крышка заднего подшипника и крышка выходного вала. Момент передается от вала отбора мощности, на одном конце которого установлена муфта выключения сцепления, а на другом конце установлен фланец карданного вала. Выключение сцепления производится за счет поворота вилки переключения сцепления, установленной на вале выключения сцепления. Вал в свою очередь установлен в картере сцепления.

Подготовка изделия к работе

При установке привода в составе силового агрегата на изделие необходимо выполнить следующие требования:

1 Подсоединить к корпусу гидроцилиндра шланг подвода жидкости, обеспечив надежное и герметичное соединение.

2 Проверить работспособность гидравлического привода.

Техническое обслуживание

1 При техническом обслуживании ТО1 и ТО2 проверять надежность крепления шланга гидропривода.

Возможные отказы и способы их устранения

| Внешнее проявление отказа и признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Неравномерные и резкие стуки | 1 Повреждение подшипников | Заменить подшипники |
| 2 Течь масла через уплотнения | 1 Недостаточная затяжка болтов 2 Выход уплотнений из строя | Затянуть болты Заменить уплотнения |
| 3 Не включается трансмиссия | 1 Износ подшипника муфты выключения сцепления 2 Износ, накладок диска сцепления | Заменить муфту выключения сцепления Заменить диск сцепления |

Регулировка гидропривода выключения сцепления

1 Регулировка привода выключения сцепления производится на заводе изготовителе. Дополнительной настройки и регулировки при установке силового агрегата на изделии не требуется. Жидкость для управления гидропривода подводится из гидравлической системы компрессорной станции, давление жидкости подаваемой в цилиндр выключения сцепления должно быть не более 15кг/см2.

2 В случае замены диска сцепления, маховика, кожуха сцепления, муфты выключения сцепления или вилки выключения сцепления необходимо после установки новых деталей произвести регулировку привода выключения сцепления в следующей последовательности:

-Установить рычаг выключения сцепления на валик выключения сцепления, таким образом, чтобы метка на рычаге совпала с меткой на валике.

а,б – метки на рычаге и валике привода

-Отвернуть контргайку и сферическую гайку до упора вправо, удерживая от проворота шток гидропривода.

-Удерживая от проворота шток завернуть сферическую гайку до упора в рычаг выключения сцепления с небольшим усилием.

Замерить размер “А” (расстояние от торца контргайки до торца сферической гайки). Указанное положение - крайнее левое положение штока

Завернуть сферическую гайку, удерживая шток от проворота до тех пор, пока расстояние между торцем контргайки и торцем сферической гайки будет А+28мм.

Проверить правильность регулировки выключения сцепления, подав в полость цилиндра жидкость под давлением 15кг/см2 и провернуть выходной вал вручную.

Вал должен вращаться свободно без заеданий. Зафиксировать положение сферической гайки конргайкой.

# В разделе “Обслуживание топливного насоса высокого давления” стр.83:

стр. 86, пункт 2:

2)... момент начала движения рейки в направлении выключения подачи должен происходить при 780-790 об/мин.

3)... момент прекращения впрыскивания из последней форсунки должен наступить при 825-850 об/мин.

стр.87, пункт 5:

2) установить частоту вращения вала насоса 750+10 об/мин и замерить величину средней номинальной цикловой подачи по линиям высокого давления, которая должна быть 246-248 мм3/цикл;

3) установить частоту вращения вала насоса 650+10 об/мин: .величина средней цикловой подачи линий высокого давления должна быть

256-258 мм3/цикл.

Подрегулировку, при необходимости, выполнять ориентируясь только на последовательность операций, изложенных в инструкции на стр. 88-89 п.5, 6, и 7.

### В разделе “Обслуживание системы охлаждения” стр96:

Внимание!   При использовании в системе охлаждения двигателя в качестве охлаждающей жидкости воды во избежании размораживания элемента водомасляного радиатора рычаг крана слива воды с водомасляного радиатора, расположенный на задней крышке, после слива воды с двигателя должен быть зафиксирован в открытом положении. При транспортировании и длительном хранениии двигателя проводить дополнительную фиксацию рычага крана в положении «Открыто» при помощи шпагата или проволоки. Закрывать кран необходимо непосредственно перед заправкой системы охлаждения.

# В разделе “Особенности разборки и сборки двигателя. Затяжка шатунных болтов” стр.110:

стр.112   В связи с тем, что на двигателях производства ТМЗ применяется гайка шатунного болта с трехслойным антизадирным покрытием, затяжка шатунных болтов по величине крутящего момента запрещается, т.к. это приводит к недопустимой вытяжке болта и его обрыву при работе двигателя.

Затяжка шатунных болтов должна проводиться по удлинению или по углу поворота.

# В разделе “Гарантии завода и порядок предъявления рекламаций” стр.132:

стр.132   Тутаевский моторный завод гарантирует исправную работу двигателя 8436.10 и его составных частей в течение 18 месяцев при условии, что наработка изделия за этот период не превысила 4000 ч при соблюдении потребителем правил, указанных в инструкции по эксплуатации.

Предприятие-потребитель должно установить двигатель на изделие не позднее, чем через 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации и наработки на двигатель в сборе со сцеплением исчисляется с момента исчисления гарантийного срока эксплуатации и наработки на изделие при условии, что со времени получения двигателя со склада завода-изготовителя до начала эксплуатации изделия с этим двигателем прошло не более 12 месяцев.

Приложение 3 “Инструмент и принадлежности, прикладываемые к двигателю”

| 240-3901035 | Ключ-трещетка для механизма проворота коленчатого вала |
| --- | --- |
| 840.3901210 | Съемник форсунки |
| 7811-0508 | Ключ 7811-0508 ГОСТ 2906-80 |
| 8424.3901600 | Набор инструментов № 2. Торцовые головки. |
| 39 2651 2065 | Ключ 7811-0004 С2 ГОСТ 2839-80 |
| 39 2651 2105 | Ключ 7811-0022 С2 ГОСТ 2839-80 |
| 39 2651 2125 | Ключ 7811-0024 С2 ГОСТ 2839-80 |
| 39 2651 2145 | Ключ 7811-0026 С2 ГОСТ 2839-80 |
| 39 2651 2175 | Ключ 7811-0043 С2 ГОСТ 2839-80 |
| 39 2651 2255 | Ключ 7811-0464 С2 ГОСТ 2839-80 |
| 7811-0290 | Ключ 7811-0290 ГОСТ 2906-80 |
| 7811-0256 | Ключ 7811-0256 ГОСТ 16983-80 |
| 39 2661 1185 | Отвертка 7810-0928 3А.1 ГОСТ 17199-88 |
| 39 2641 3015 | Плоскогубцы 7814-0221 ГОСТ 17439-72 |
| 39 3621 3072 | Щуп 82103 |
| 840.3901552 | Сумка для инструмента |

Приложение 6  “Запасные части, прикладываемые к двигателю”

| № пп | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25 3111 6381 Кольцо 160-170-58-2-5 гильзы цилиндра | 2 |
| 2 | 25 3111 6594 Кольцо 150-155-25-2-5 гильзы цилиндра | 2 |
| 3 | Уплотнительное кольцо гильзы цилиндра 840.1002040 | 2 |
| 4 | 25 3111 6063 Кольцо 015-019-25-2-5 головки цилиндра | 3 |
| 5 | Прокладка головки цилиндра 840.1003212-30 | 1 |
| 6 | Прокладка крышки головки цилиндра 840.1003270 | 3 |
| 7 | Уплотнительная прокладка головки цилиндра 840.1003213-02 | 5 |
| 8 | Фильтрующий элемент масляного фильтра 840.1012039-14 | 6 |
| 9 | Уплотнительное кольцо масляного фильтра 840.1012083-10 | 4 |
| 10 | 25 3111 6149 Кольцо 030-036-36-2-5 масляного фильтра и водомасляного радиатора | 2 |
| 11 | Уплотнительное кольцо фильтра центробежной очистки масла 236-1028246 | 2 |
| 12 | 25 3111 2228 Кольцо 155-160-36-2-1 фильтра центробежной очистки масла | 2 |
| 13 | Уплотнитель форсунки и топливопроводов высокого давления 240-1104344-А | 8 |
| 14 | Кольцо уплотнительное топливных трубопроводов 238-1723026 | 16 |
| 15 | Трубка топливная высокого давления в сборе 842.1112406-10 | 1 |
| 16 | Прокладка колпака фильтра тонкой очистки топлива 840.1117186 | 2 |
| 17 | 312326-П Прокладка 14х19х1,5 фильтра тонкой очистки топлива | 1 |
| 18 | 312333-П Прокладка 16х25х2 фильтра центробежной очистки масла | 1 |

| № пп | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 19 | 840.1117039-01 Элемент фильтрующий * или 840.1117030 Элемент фильтрующий (состоит из элемента 840.1117040 и прокладки 840.1117114) | 2 |
| 20 | 25 3119 3817 Кольцо 052-060-46-2-7 ГОСТ 9833-73/18829-73 | 12 |
| 21 | 312471-П Шайба 9.3 форсунки | 8 |
| 22 | Прокладка соединительного патрубка 8424.1115036 | 2 |
| 23 | 25 6411 1151 Ремень I-11х10-1250 ГОСТ 5813-93 привода водяного насоса | 1 |
| 24 | 8436.3701002 Комплект (2 шт.) ремней I-11х10-1650 привода генератора | 1 |

Примечания.

1* Приведено обозначение элемента в упаковке. Маркировка, нанесённая на элементе, может отличаться от приведённого обозначения.

2** Вместо указанных прокладок и вставок может быть приложена прокладка уплотнительная 840.1003213-02 в количестве 5 штук.

17.3906030 Комплект ЗИП к топливной аппаратуре

| 1 | Пружина нагнетательного клапана топливного насоса 42.1111228 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Прокладка уплотнительная штуцера 42.1111257 | 2 |
| 3 | Распылитель форсунки 182.1112110-10 | 8 |
| 4 | 25 3111 2069 Кольцо 021-025-25-2-1 топливного насоса | 3 |
| 5 | 25 3111 3073 Кольцо 024-028-25-2-2 топливного насоса | 2 |
| 6 | 25 3111 2081 Кольцо 032-036-25-2-1 топливного насоса | 4 |

# Text boxes

а

б